Encaminamiento axial
Para el encaminamiento axial vamos a considerar primero las posibles rutas.
Tendremos dos tipos de rutas:
- Un salto
- Dos saltos

Ambas rutas irán por enlaces con M=50 y S=120s

Rutas de un saltos:
Su trazabilidad es trivial pues cada enlace es una ruta. Sin embargo por motivos de simetría tendremos que tener en cuenta que existen rutas que son similares en cuanto a la probabilidad de bloqueo.

Tendremos pues 4 tipos de rutas
- Rutas de las horizontales superior e inferior (4 rutas) (tipo g)
- Rutas de la horizontal central (2 rutas) (tipo j)
- Rutas de las verticales izquierda y derecha (4 rutas) (tipo h)
- Ruta vertical central (axial) (2 rutas) (tipo i)
De tal forma que tendremos 12 rutas igual al Nº de enlaces

Rutas a dos saltos:
Tendremos que tener en cuenta todos los posibles caminos de dos saltos en esta disposición de satélites.

Tendremos pues 6 tipos de rutas distintas:
- Rutas de los nodos de las esquinas hacia el nodo central I (4 rutas) (tipo a)
- Rutas Horizontales superior e inferior (2 rutas) (tipo c)
- Rutas verticales izquierda y derecha (2 rutas) (tipo b)
- Ruta central axial (1 ruta) (tipo d)
- Ruta central horizontal (1 ruta) (tipo e)
- Rutas desde H y D hasta los nodos F y B (4 rutas) (tipo f)
Tendremos entonces 24 rutas.

Análisis de los primeros resultados
Con una primera ejecución del simulador ya obtenemos resultados para una y = 15.